DET TEKNISK-VITENSKAPELIGE FAKULTET

EKSAMEN I: BIP210 Borehullslogging		DATO: 6.12.06

TID FOR EKSAMEN:  4 t

TILLATT HJELPEMIDDEL: Kalkulator - HP30S

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 2 OPPGAVER PÅ 3 SIDER + 3 SIDER VEDLEGG

# Oppgave1		Hastighetslogg

Svar kort på følgende spørsmål:

- Beskriv måleprinsippet for hastighetsloggen (BHC). Bruk skisse. Hva menes med at hastighetsloggen (BHC) er borehullskompensert?

- Figur 1.1 viser forskjellige geologiske lag. Tegn inn i sporet til høyre hvordan du forventer at hastighetsloggen varierer gjennom de forskjellige geologiske lagene.

- Beskriv måleprinsippet for digital sonic (array sonic, DSI). Bruk skisse. Beskriv de 3 bølgetypene som denne loggen gir. Nevn 6 loggekurver fra denne loggen.

- DSI (array sonic) er 4. generasjons sonic logg. Lag skisser som viser utviklingen fra den første enkle sonic loggen til dagens digital sonic. (4 step)

- Vis 2 metoder hvor hastighetsloggen brukes til bestemmelse av formasjonsstyrke.

- Hva er ultra sonic logg? Nevn 3 anvendelser av ultra sonic loggen.

- Hvordan oppstår høytrykkssoner? Vis hvordan hastighetsloggen kan påvise en høytrykkssone mens vi borer og før vi går inn i den.

- Hva menes med dybdekonvertering innen seismikken og hvordan brukes sonic loggen til denne dybdekonverteringen?

- Hva menes med seismisk lithologi? Vis hvordan hastighetsloggen og tetthetsloggen brukes i seismisk lithologi. Gi eksempel med skisse. Hva menes med 4D seismikk?

- Vis 3 metoder for sprekkebestemmelse fra hastighetsloggen.

# Oppgave 2		Tolkningsoppgave

Følgende logger er gitt fra et oljefelt:

- Caliper

- Gamma

- Tetthet

- Nøytron

- Sonic

- Motstand (Rlld, Rlls)

Brønnen ble boret med vannbasert slam. Dypene på loggene er i mTVD.

a) 	SCAL   Overburden korreksjoner for porøsitet og permeabilitet viser: Øres = 0.95*Ølab og Kres = 0.7*Klab. Lag  skisse(r) som viser hvordan disse målingene blir utført. For vannmetningsbestemmelse trenger vi a, m og n. Beskriv lab. målingene og formelene som brukes for å komme fram til figurene 2.2 og 2.3. Bestem a, m og n fra disse figurene.

- Tegn litologien for hele loggeintervallet inn i dybdesporet på figur 2.1. Beskriv loggkvaliteten for hver av loggene for hele intervallet. Er alle loggene dybdekorrigert?

- Gitt følgende trykkdata fra MDT:

| Dybde | Trykk Bar |
| --- | --- |
| 624 | 352.7 |
| 630 | 353.2 |
| 636 | 353.7 |
| 642 | 353.65 |
| 646 | 354.0 |
| 649 | 354.3 |
| 653 | 355.0 |
| 655 | 354.9 |
| 657 | TETT |

- Et av disse trykkpunktene viser supercharge. Hva er supercharge og hvilket punkt er dette?

- Er der kommunikasjon gjennom hele reservoaret?

- Hvor er FWL fra loggene og hvor er FWL fra trykkdata?

- Hva er forskjellen på FWL, initiell OWC og produserbar OWC?

Marker disse kontaktene både på loggene og på en skisse med Pc vs. Sw.

- Hva er o og w?

- Et av disse trykkpunktene er tett. Vis hvordan et godt trykkpunkt og et tett trykkpunkt ser ut på råloggen (trykk vs. tid).

- Kjernemålingene nedenfor  er  korrigert til reservoar forhold (se 2a) og dybdekorrigert til loggdyp. Hvordan brukes gamma loggen til denne dybdekorrigeringen?

| Punkt | Dybde | Ø (fraksjon) | K mD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 624 | 0.115 | 22 |
| 2 | 628 | 0.105 | 15 |
| 3 | 630 | 0.156 | 136 |
| 4 | 632 | 0.150 | 120 |
| 5 | 634 | 0.09 | 12 |
| 6 | 636 | 0.105 | 16 |
| 7 | 638 | 0.07 | 3 |
| 8 | 640 | 0.156 | 225 |

Alle disse kjernemålingene skal brukes sammen med logger for å bestemme en porøsitets og en permeabilitets modell for hele olje reservoaret.

- Hva blir ma og f ? Hva blir Ø for punkt 642 m?

- Bruk kjernedataene til å lage en permeabilitetsmodell. Lag en likning som kan brukes til å bestemme en permeabilitetskurve for hele intervallet. Hva blir permeabiliteten (i mD) i  punkt 642 m basert på denne likningen?

- Bestem vannmetningen (Sw) for punkt 642 m. Hvilke tilleggsdata trenger en for bestemmelse av Sw i 642 m fra kapillærtrykk?

- Hva er Net Sand? Hvilke avkutningsverdier brukes? Marker på loggen Net Sand intervallet.

Marker også på loggen hvor du vil perforere for oljeproduksjon.

## 3 Vedlegg

Alle vedleggene skal legges ved besvarelsen