DET TEKNISK-VITENSKAPELIGE FAKULTET

EKSAMEN I: BIP210 Borehullslogging		DATO: 31.05.06

TID FOR EKSAMEN:  4 t

TILLATT HJELPEMIDDEL: Enkel ikke-programmerbar kalkulator  (HP30S eller tilsvarende)

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 2 SIDER + 9 SIDER VEDLEGG

# Oppgave1		Hastighetslogg

Svar kort på følgende spørsmål:

- Beskriv måleprinsippet for hastighetsloggen (BHC). Bruk skisse. Hva menes med at hastighetsloggen (BHC) er borehullskompensert?

- Figur 1.1 viser forskjellige geologiske lag. Tegn inn i sporet til høyre hvordan du forventer at hastighetsloggen varierer gjennom de forskjellige geologiske lagene.

- Beskriv måleprinsippet for digital sonic (array sonic, DSI). Bruk skisse. Beskriv de 3 bølgetypene som denne loggen gir. Nevn 6 loggekurver fra denne loggen.

- DSI (array sonic) er 4. generasjons sonic logg. Lag skisser som viser utviklingen fra den første enkle sonic loggen til dagens digital sonic. (4 step)

- Vis 2 metoder hvor hastighetsloggen brukes til bestemmelse av formasjonsstyrke.

- Hva er ultra sonic logg? Nevn 3 anvendelser av ultra sonic loggen.

- Hvordan oppstår høytrykkssoner? Vis hvordan hastighetsloggen kan påvise en høytrykkssone mens vi borer og før vi går inn i den.

- Hva menes med dybdekonvertering innen seismikken og hvordan brukes sonic loggen til denne dybdekonverteringen?

- Hva menes med seismisk lithologi? Vis hvordan hastighetsloggen og tetthetsloggen brukes i seismisk lithologi. Gi eksempel med skisse. Hva menes med 4D seismikk?

- Vis 3 metoder for sprekkebestemmelse fra hastighetsloggen.

# Oppgave 2

- Vis hvordan lithologifaktor a, sementeringsfaktor m og metnigseksponenten n bestemmes. Vis både målemetodene og beregningen. Vis også hvordan kapillærtrykk måles sammen med målingene for metningseksponenten n. Skisser kort hvordan vannmetning fra kapillærtrykk (SwJ) bestemmes.

- Lag en skisse av et dipmeter ”tool” og vis hvordan råloggene registreres. Tolk vedlagt vektorplott (Fig. 2.1) med en enkel geologisk skisse. Hvordan ser sandlagene ut i en vindavsetning og hvordan vil vektorplottet se ut for en brønn som går gjennom disse vindavsetningene?

- Hvor er OWC på vedlagt logg (Fig. 2.2) ?

# Oppgave 3		Tolkningsoppgave

Det ble boret en ny brønn i et oljefelt som har vært i produksjon i 5 år. Følgende logger er gitt:

Tetthet (FDC), Neutron (CNL) og Gamma (GR)

Dual Laterlogg – RMSFL – SP – Caliper

Følgende data er gitt:

Reservoir temperatur = 156 deg. F		ρf = 1.0 g/cc

Rm = 0.22 Ωm ved 104 deg. F		ρo = 0.85 g/cc

Rmf = 0.11 Ωm ved 80 deg. F

- Tegn lithologien direkte inn på loggene (Fig. 3.1). Hva er lithologien i sone A? Forklar utslagene på motstandsloggene, tetthetsloggen og nøytronloggen i denne sonen. Sone B er en strandavsetning. Er denne formasjonen avsatt under transgresjon eller regresjon? Begrunn svaret med skisse. Caliperloggen brukes også om en lithologilogg. Forklar hvordan

- Bestem porøsiteten og vannmetningen for dybdene 3666 ft og 3735 ft. Vsh skal bestemmes fra 4 metoder i skiferholdig sone.

Dette oljefeltet har vært i produksjon i 5 pr før denne brønnen ble boret. Hva kan du si om opprinnelig OWC og nåværende OWC?

## 9 Vedlegg

alle vedleggene skal legges ved besvarelsen